ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НОВОБЕРЕЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

НА 2023-2025 ГОДЫ»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Администрация Новоберезанского сельского поселения Кореновского района Юридический адрес: 353156, Краснодарский край, Кореновский район, пос. Новоберезанский, ул. Пионерская, д. 9 |
| 2. | Исполнитель | Муниципальное унитарное предприятие Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» Юридический адрес: 353156, Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, д. 9 Фактический адрес: 353156, Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Мира, д. 2 |
| 3. | Основание для разработки | 1. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 2. Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах в организации существующей деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения». 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 5. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 6. Генеральный план Новоберезанского сельского поселения Кореновского района. 7. Схема водоснабжения и водоотведения Новоберезанского сельского поселения Кореновского района. |
| 4. | Цели и задачи разработки и реализации Инвестиционной программы | Основной целью программы является повышение надежности и качества водоснабжения и водоотведения за счёт мероприятий по ремонту, строительству и замене систем водоснабжения и обеспечение антитеррористической защищенности объектов холодного водоснабжения и водоотведения Новоберезанского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края. Для решения поставленной цели в рамках данной программы основными задачами являются: – улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; – увеличение срока службы инженерно-технических сетей и сооружений; – повышение надежности и развитие инженерно-технических сетей и сооружений; – снижение уровня износа и аварийности коммунальных сетей; – реализация требований энергетической эффективности; – повышение уровня энергосбережения более чем на 10%; – защита централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. |
| 5. | Основные требования к инвестиционной программе | Инвестиционная программа должна быть разработана с учетом требований статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Инвестиционная программа должна содержать: – паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: – наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; – наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; – наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение; – наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий; – плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы; – перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения (холодного и (или) горячего), и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения; – мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций; – график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию; – плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы; – сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения; – расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия; – план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями; – предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы; – планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; – отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы. |
| 6. | Перечень мероприятий по ремонту, строительству и замене систем водоснабжения Новоберезанского сельского поселения Кореновского района |
|  | N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Краткое описание мероприятий | Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТУ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.) | График реализации мероприятий в натуральных величинах (шт.) |
|  |  |  |  |  |  | 2023г. | 2024г | 2025г. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Новоберезанское сельское поселение Кореновского района |
|  |  | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
|  | 1 | Модернизация (замена) электротехнического оборудования для регулирования частоты переменного напряжения на артезианской скважине № 061, ул. Сельская, д. 4а, п. Комсомольский | МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Установка электротехнического оборудования для регулирования частоты переменного напряжения: преобразователь частоты для насосов и вентиляторов CP2000 VFD150CP43B-21 (15кВт, 32А легкий режим/24А нормальный режим, 380V | Установка преобразователя частоты для насосов позволяет повысить эффективность работы насосов, а также снизить изнашиваемость узлов, уменьшить количество аварий на оборудовании при скачках напряжения | 1 | - | - |
|  | 2 | Модернизация (замена) электротехнического оборудования для регулирования частоты переменного напряжения на артезианской скважине № 78799 ул. Фабричная, д. 6а, п. Комсомольский | МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Установка электротехнического оборудования для регулирования частоты переменного напряжения: преобразователь частоты для насосов и вентиляторов CP2000 VFD150CP43B-21 (15кВт, 32А легкий режим/24А нормальный режим, 380V | Установка преобразователя частоты для насосов позволяет повысить эффективность работы насосов, а также снизить изнашиваемость узлов, уменьшить количество аварий на оборудовании при скачках напряжения. | - | 1 | - |
|  | 3 | Установка электротехнического оборудования для регулирования частоты переменного напряжения на артезианской скважине № 46567 ул. Центральная, д. 2а, п. Пролетарский | МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Установка электротехнического оборудования для регулирования частоты переменного напряжения: преобразователь частоты для насосов и вентиляторов CP2000 VFD150CP43B-21 (15кВт, 32А легкий режим/24А нормальный режим, 380V). | Установка преобразователя частоты для насосов позволяет повысить эффективность работы насосов, а также снизить изнашиваемость узлов, уменьшить количество аварий на оборудовании при скачках напряжения. | - | - | 1 |
|  | 4 | Замена водопровода в п. Привольный | МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов. | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг, снижение потерь | 1 | - | - |
|  | 5 | Замена водопровода в п. Раздольный | МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов. | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг, снижение потерь | 1 | - | - |
|  | 6 | Замена водопровода в х. Анапский | МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов. | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг, снижение потерь | - | - | 1 |
|  | 7 | Замена водопровода в п. Пролетарский | МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов. | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг, снижение потерь | 1 | - | - |
|  | 8 | Замена водопровода в п. Братский | МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов. | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг, снижение потерь | - | 1 | - |
|  | 9 | Замена водопровода в п. Песчаный | МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов. | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг, снижение потерь | - | 1 | - |
|  | 10 | Замена водопровода в п. Комсомольский | МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов. | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг, снижение потерь | - | 1 | - |
|  | 11 | Замена водопровода в п. Новоберезанский | МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов. | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг, снижение потерь | - | 1 | - |
|  | 12 | Замена сетей канализации п. Новоберезанский | МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов. | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг, снижение потерь | - | - | 1 |
|  | 13 | Замена сетей канализации п. Комсомольский | МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов. | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг, снижение потерь | - | - | 1 |
| 7. | Целевые показатели | Целевые показатели: – надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса; – сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры; – доступность товаров и услуг для потребителей; – эффективность деятельности организации коммунального комплекса. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения: Наименование показателя Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы 2023г. 2024г. 2025г. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 0 0 0 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 0 0 0 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км 0 0 0 Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 31,53 31,53 31,53 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 * 0,75 0,75 0,75 |
| 8. | Перечень мероприятий по защите централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | № п/п Мероприятия Местоположение Срок выполнения 11 Мероприятия по защите централизованной системы холодного водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций: 1.1 Монтаж системы охранной телевизионной сигнализации на территории ОСВ Новоберезанское с.п. 2023-2025гг. 2 Мероприятия по защите централизованной системы водоотведения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций: 2.1 Строительство основного и дополнительного ограждения на территории ОСК Новоберезанское с.п. 2023-2025гг. |
| 9. | Ожидаемые результаты инвестиционной программы | 1. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг. 2. Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений. 3. Снижение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, уменьшение потерь воды. 4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального района за счет снижений аварий. 5. Снижение энергозатрат. 6. Улучшение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями. |
| 10. | Структура инвестиционной программы | Инвестиционная программа должна содержать: 1. паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: – наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; – наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; – наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение; – наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий; 2. целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы; 3. перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения (холодного и (или) горячего), и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения; 4. мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций; 5. график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию; 6. плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы; 7. план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями; 8. сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения; 9. расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия; 10. предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы; 11. планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 12. объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; 13. отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы. |
| 11. | Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы | Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение 3 месяцев после вступления в силу настоящего технического задания. Администрация Новоберезанского сельского поселения Кореновского района в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование рассматривает проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию и требованиям, указанных в Приказе Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», а также на предмет того, что в результате реализации планов мероприятий целевые показатели деятельности регулируемой организации не будут достигнуты и (или) реализация таких планов возможна при меньшем уровне затрат (в том числе за счет использования других технологий). Администрация Новоберезанского сельского поселения Кореновского района в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» вправе привлекать к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации. Рассмотрение и согласование инвестиционной программы МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство», в администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, расчет необходимых финансовых потребностей для её реализации, а также расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Новоберезанского сельского поселения Кореновского района осуществляется в течение 30 дней с момента представления. |
| 12. | Форма представления проекта инвестиционной программы | 1. Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы, производятся МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство». 2. Подготовленный проект инвестиционной программы и расчеты предоставляются МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство», администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района (далее – Администрация), которая проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование. 3. При соответствии проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания, Администрация согласовывает проект инвестиционной программы. 4. В случае несоответствия проекта инвестиционной программы техническому заданию на ее разработку Администрация обязана уведомить об отказе в согласовании проекта инвестиционной программы МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство», для устранения выявленных несоответствий с письменным изложением перечня замечаний и причин признания проекта инвестиционной программы несоответствующим требования технического задания. 5. МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство», в течение 7 дней после получения уведомления об отказе в согласовании проекта инвестиционной программы доработать его и направить на повторное согласование в Администрацию или направить на подписание протокол разногласий к проекту инвестиционной программы. 6. Администрация обязана рассмотреть доработанный проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство», в течение 7 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на повторное согласование. 7. Администрация не позднее 7 дней со дня получения протокола разногласий к проекту инвестиционной программы обязана его рассмотреть, подписать и направить МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство». |
| 13. | Порядок внесения изменений в техническое задание | 1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе главы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района или по инициативе МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство», на основании обращения, направляемого в адрес главы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, с указанием причин необходимости внесения изменений и приложением обосновывающих документов. 2. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год. |